采购需求

一、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目的特定资格要求：/。

# 二、技术服务要求

公办幼儿园第二批电器采购清单

| 产品名称 | 规格材质功能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学一体机 | Intel® Core™ i5-2310M Processor ，FCBGA1023，双核四线程，2.10GHz 主频，3 MB SmartCache 缓存，TDP 35 W 处理器 ；Intel® HD Graphics 核心显卡；集成ALC662；集成1 个RTL 千兆网卡 支持（wifi和蓝牙）4GB；256GB(可选256G 500G)； 非接触式红外感应技术；有效触摸体尺寸≥ 6mm； 20点触摸；单点模式：点击：13ms 连续：3ms；多点模式：点击：13ms 连续：5-10ms 两点同时触摸：连续 10ms；光标速度最高 300 点/秒； 传输速度12Mbps；通讯接口USB（USB 供电）；工作电压DC 5.0V±5%；触摸屏玻璃3mm，物理钢化玻璃，莫氏 7 级防爆，透光率 : >92%；操作系统 | 台 | 61 |
| 空调（柜机） | 国家能效等级（新国标 GB21455-2019）:三级及以上 能效比(APF)≥3.5 电源规格:220V-50HZ 额定制冷量(W)≥7210 额定制冷功率(W)≤2360 额定制热量(W)≥9200 额定制热功率(W)≤2800(不含辅助加热) 辅助电热功率(W)≥2100W 循环风量(m3/h)≥1210 室内机噪音(dB(A))≤47 室外机噪音(dB(A))≤56美的空调，产品型号 KFR-72LW 额定制冷量(W) 7200(900~8600) 制冷功率(W) 2350(390~3250) 额定制热量(W) 9100(900~10760)+2500 制热功率(W) 2800(390~3950)+2500 能效比 GB 21455-2019 3.46 能效等级 3级 室内机噪音dB(A) 35-44-47(低-高-超高) 循环风量(m³/h) 1200 室内机尺寸(mm) 510x1780x315 室外机尺寸(mm) 890(940)x673x342 | 台 | 61 |
| 彩色打印机 | 功能：打印、复印、扫描 屏幕：1.2英寸黑白LCD 彩色多功能一体机 耗材：GI-890 | 台 | 8 |
| 台式电脑 | 一线品牌机i3-12100 8G 1T+256G SSD win11 21.45英寸 | 台 | 9 |
| 空调分体机 | 国家能效等级（新国标 GB21455-2019）:三级及以上 能效比(APF)≥4.28 电源规格:220V-50HZ 额定制冷量(W)≥3500 额定制冷功率(W)≤975 额定制热量(W)≥4600 额定制热功率(W)≤1320(不含辅助加热) 辅助电热功率(W)≥1000W 循环风量(m3/h)≥620 室内机噪音(dB(A))≤43 室外机噪音(dB(A))≤51KFR-35GW 1.5匹 普通塑料面板 220/50HZ 制冷量3500W 制热量5000W 可APP操控 抗菌，除菌 壁挂式 变频冷暖 智能调节，自清洁，可拆洗 三级能效 | 台 | 10 |
| 洗衣机 | 洗涤功率 500W ，洗涤容量 10kg，产品重量 42kg ，产品尺寸 深565mm宽550mm高955mm ，包装尺寸 深644mm宽639mm高1065mm ，洗涤容量 10-20kg 深度 55.1-60cm，宽度 50-55cm 高度 90cm以上 ，能效等级 二级能效 排水方式 下排水 色系 灰色系 。 | 台 | 8 |

三、采购项目商务要求：

1、供货要求：

（1）供应商所供设备须符合国家的相关规定，且负责将所供设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试等。

（2）设备安装所涉及的有关零配件均由供应商提供。

2、交货期：合同签订之日起20个日历日内送货、安装、调试并通过验收。

3、交货地点：采购人指定幼儿园。

4、质保期：

（1）产品确保为全新产品，完好正常使用。无人为破坏下，空调产品质保期6年，电脑打印机产品质保期为3年。

（2）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，根据需求送货上门、并现场安装调试、维修、技术操作培训。须针对本项目提供详细且可行的售后服务方案。

（3）本项目采购预算金额包括项目实施所需的人工费、货款、标准附件、备品备件、辅材、专用工具、包装、运输（至招标人指定位置）、装卸、保险、税金、货到就位、安装施工、安装施工所需材料、调试（调试后的室内整洁）、系统的对接接口费用、培训、保修、售后服务等一切成本和费用的总合。

（4）货物送到采购方后，必须无破损，否则视为不合格产品，不予以签收，质保期内涉及产品质量问题产生费用自行承担。

（5）产品在使用过程中出现问题，接到故障通知后1小时响应，如远程无法解决，需在24小时内到达现场，24小时内解决问题（产生费用由成交人自行承担）；定期回访，必须提供质保期后有偿维修服务承诺，并优惠提供配件。

5、验收要求

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，货物为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

6、付款方式

由采购人按下列程序付款：待采购人书面通知可送货时，所有设备（含配装）送达安装现场，设备全部安装和调试完毕，交付使用并通过采购人验收合格后，7个工作日内一次性支付合同总额的95％，剩余5%作为质保金，质保期满后无问题，7个工作日内不计利息付清。（以合同签订为准）

说明：本章所有条款为实质性条款要求，任意一项不响应的将作为无效投标处理。

供应商报名表

项目名称：                   项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的报名资料 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 供应商是法人的，应提供近三年任意一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 1.依法缴纳税收：供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 2.社会保障资金：供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 注：供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据； 递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 |
|  | 5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 格式如下： 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函 XXXXXX： (投标人全称) 参加贵中心组织的 （项目名称）项目(项目编号： )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下： 参加本项目政府采购活动前三年内，没有被依法暂停或取消投标资格；在招投标和经营施工过程中没有被行政主管部门处罚、通报、扣分、记不良记录或者责令停产停业、吊销许可证、执照、等行政处罚； 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府行政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定； 如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。 投标人 (公章)： 投标人授权代表（签字）： 日 期： |
|  | 6.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 7.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 |
|  | 8.特定条件：无 | 无 |
|  | 9.不接受联合体投标 | 非联合体投标的书面声明函 阳新县政府采购中心： (投标人全称) 参加贵中心组织的（项目名称）项目(项目编号： )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下： 本项目非联合体投标。 如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》的规定给予处罚。 投标人 (公章)： 投标人授权代表（签字）： 日 期： |
|  | 10.中小企业声明函 | 本项目非专门面向，无须提供中小企业 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |  |

注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

阳新县政府采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目不接受联合体投标。